## Slide 1: 解密RF信号链：特性和性能指标（第1部分）
RF表示射频，此术语的通用定义规定了特定的频率范围：MHz至GHz电磁频谱。RF的突出特性包括相移、电抗、耗散、噪声、辐射、反射和非线性，术语RF适用于许多具有构成此定义特性的任何电路或组件。
S矩阵
S21：端口1到端口2的传输系数
|S21|：输出功率与输入功率的比值，称为增益或标量对数增益
S11、S22：反射系数|Γ|
反射系数与回波损耗：RL=-20log |Γ|（回波损耗始终是非负值）
（IL和RL与S参数的这种简单关系只有在所有端口都匹配的情况下才有效）
频率范围和带宽
3 dB带宽：信号功率电平超过其最大值一半的频率范围。
瞬时带宽(IBW)或实时带宽：系统在不需要重新调谐的情况下能够产生或获取的最大连续带宽。
占用带宽(OBW)：Occupied BW，包含总集成信号功率特定百分比的频率范围。
分辨率带宽(RBW)：指两个频率分量（可继续分解）之间的最小间隔。例如，在频谱分析仪系统中，它是最终滤波器级的频率范围。
非线性
输出1 dB压缩点(OP1dB)
饱和输出功率(PSAT)
IP3

## Slide 2: Notes
分布式元件电路、集总电路
取决于电路中RF波长，高频RF系统中波长较短，需按照分布式原件电路模型分析来体现电路中的相位偏移。
回波损耗、反射系数、电压驻波比
插入损耗：Insert Loss
回波损耗：Return Loss
回波损耗与电压驻波比计算：
回波损耗始终是非负值
电压驻波比：
反射系数|Γ| = ， RL=-20log |Γ|
比如，， ，
OBW IBW
RF信号链的带宽很大程度上取决于其模拟前端，以及高速模数转换器或数模转换器的采样速率和带宽
Instantaneous Bandwidth，瞬时带宽
Operating Bandwidth，工作带宽
Occupied Bandwidth，占用带宽，华为FDD产品无OBW指标

## Slide 3: Notes
非线性
RF网络的功率电平持续升高通常会带来更明显的非线性效应，最终导致其性能下降。
一旦系统处于非线性模式，就会使信号失真、产生杂散频率分量，或者杂散。杂散是相对于载波信号（单位：dBc）的电平进行测量，可以分为谐波和交调产物。谐波是处于基波频率的整数倍位置的信号（例如，H1、H2、H3谐波），而交调产物是非线性系统中存在两个或更多基波信号时出现的信号。如果第一个基波信号位于频率f1，第二个位于f2，则二阶交调产物出现在两个信号的和频和差频位置，即f1 + f2和f2 – f1，以及f1 + f1和f2 + f2（后者也称为H2谐波）。二阶交调产物与基波信号相结合，会产生三阶交调产物，其中两个（2f1 – f2和2f2 – f1）特别重要，由于它们接近原始信号，因此难以滤除。包含杂散频率分量的非线性RF系统的输出频谱表示了交调失真(IMD)，这是描述系统非线性度的一个重要术语。
与二阶交调失真(IMD2)和三阶交调失真(IMD3)相关的杂散分量会对目标信号造成干扰。用于量化干扰严重程度的重要指标为交调点(IP)。我们可以区分二阶(IP2)和三阶(IP3)交调点。如图所示，它们定义输入（IIP2、IIP3）和输出（OIP2、OIP3）信号功率电平的假设点，在这些点上，相应的杂散分量的功率将达到与基波分量相同的电平。虽然交调点是一个纯数学概念，但它是衡量RF系统对非线性度耐受性的重要指标。
线性
1dB（非线性系统实际增益曲线确定）
IMn计算：，
IPn的推导
线性增益区间线性方程：；在非线性区间，IPn线性方程：
（1）求解IPn线性方程
IPn线性方程经过测试点 ，即，在非线性区间，IPn线性方程：
（2）求解IIPn，OIPn
求解和的交点：(, +G)
即：，

## Slide 4: Notes
IP3
Questiona：IM3曲线：斜率为3倍线性增益，为什么斜率是3？
Answer1：非线性系统，n次谐波
非线性系统：
输入： （欧拉公式）
简化输入，令：
的输出：
的输出：
的输出：
的输出：
的输出：
的输出：
综上：
的输出：
的输出：
参考文献：
[1] ADI MT-053 Op Amp Distortion HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR.pdf
[2] Maxim IP3_and_Intermodulation_Guide.pdf

## Slide 5: Notes
Answer 2：非线性系统，输入信号频率w1，w2，n阶互调
非线性系统：
输入：，
简化输入，令， ：，
的输出：
的输出：
的输出：
的输出：
综上：
的输出：
的输出：
[1] ADI MT-053 Op Amp Distortion HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR.pdf
[2] Maxim IP3_and_Intermodulation_Guide.pdf